РЕЖИМ  ПРОВЕТИВАНИЯ

8.8. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий.

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4°С.

В помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать.

В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуют при открытых окнах (избегая сквозняка).

СаНПин  2.4.1.30.49-13

# Температура воздуха и кратность воздухообмена в основных помещениях дошкольных образовательных учреждений, в зависимости от климатических районов

| Помещения | Температура воздуха °С | Кратность обмена воздуха в 1 час |
| --- | --- | --- |
|  |  | В I А, Б, Г климатических районах | В других климатических районах |
|  |  | приток | вытяжка | приток | вытяжка |
| Приемные, игровые ясельных групп: |  |  |  |  |  |
| - младшей | 22-24 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| - средней и старшей | 22-24 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Приемные, игровые младшей дошкольной группы | 21-23 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Групповые, раздевальные: |  |  |  | - |  |
| - младшей, средней | 21-23 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| - старшей, подготовительной | 21-23 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Спальни ясельных групп | 19-20 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Спальни дошкольных групп | 19-20 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Туалетные ясельных групп | 22-24 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| Туалетные дошкольных групп | 21-23 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| Залы для музыкальных и гимнастических занятий | 19-20 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Прогулочные веранды | Не менее 12 | по расчету, но не менее 20 м3 на 1 ребенка |
| Зал с ванной бассейна | Не менее 29 | по расчету, но не менее 20 м3 на 1 ребенка |
| Раздевалка с душевой бассейна | 25-26 | по расчету |
| Медицинские помещения | 22-24 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Отапливаемые переходы | Не менее 15 | по расчету, но не менее 20 м3 на 1 ребенка |

Памятка  воспитателю и младшему воспитателю по соблюдению режима проветривания.

- Все  помещения  ежедневно  и  неоднократно

Проветриваются  в  отсутствие  детей. Сквозное  проветривание  проводят  не  менее  10  минут через  каждые  1,5  часа.  В  помещениях  групповых  и  спальнях  следует  обеспечить  естественное  сквозное  или  угловое  проветривание.  Проветривание  через  туалетные  комнаты  не  допускается.

2.Длительность  проветривания  зависит  от  температуры  наружного  воздуха,  направления  ветра,  эффективности  отопительной  системы. Проветривание  проводят  в  отсутствие  детей  и  заканчивают  за  30  минут  до  их  прихода  с  прогулки  или  занятий.

При  проветривании  допускается  кратковременное  снижение  температуры  воздуха  в  помещении, но  не  более  чем  на  2-4  градуса  С.

В  помещениях  спален  сквозное  проветривание  проводят  до  укладывания  детей  спать.

В  холодное  время  года  фрамуги, форточки  закрывают  за  10  минут  до  отхода  ко  сну  детей;  открывают  во  время  сна  с одной  стороны  и  закрывают  за  30  минут  до  подъема.

В  теплое  время  года  сон  организуют  при  открытых  окнах  (избегая  сквозняка).

Контроль  за  температурой  воздуха  во  всех  основных  помещениях  пребывания  детей  осуществляется  с  помощью  бытового  термометра, на  высоте (0,8-1,0 метра).